《计算机原理与接口技术》

一、选择题

1. 计算机能直接识别并执行的语言是(  A  )

A. 机器语言    B. 汇编语言    C.高级语言    D.低级语言

2. CPU和主存之间的高速缓存Cache的主要作用是（ B  ）。

A．提高CPU的工作速率        B．提高CPU访问主存的等效速度

C．提高CPU访问外存的速度    D．扩大主存容量

3.当8086CPU采样到引脚READY=0，则CPU将(   B   )

A.执行停机指令          B.插入等待周期

C.执行空操作指令        D.重新发送地址码

4.8086CPU在进行读内存操作时，控制信号M/和DT/是(   C   )

A.0，0        B.0，1        C.1，0       D.1，1

5. 在计算机中，按先进后出方式工作的存储空间是（ D  ）。

A．存储器     B．RAM       C．ROM       D． 堆栈

6.已知DS=12A0H，ES=22A0H，SS=33A0H，BP=0174H，指令MOV AX，DS:[BP]源操作数的物理地址是(   D   )。

A.12A074H      B.22B74H      C.33B74H      D.12B74H

7.若AX=3500H,CX=56B8H，当AND AX，CX指令执行后，AX=(   A   )

A.1400H      B.77F8H      C.0000H      D.0FFFFH

8.DEC  BYTE  PTR［BX］指令中的操作数的数据类型是(   C   )

A.四字       B.双字       C.字节       D.字

9.完成将AX清零，并且使CF清零，没有这些功能的指令是(   D   )。

A.SUB  AX, AX          B.AND  AX, 0

C.XOR AX,AX            D.MOV AX，0

10.用伪指令可以定义逻辑段，定义一个段的伪指令是(   C   )。

A.PROC和ENDP           B.NAME和END

C.SEGMENT和ENDS        D.SEGMENT和ASSUME

11.表示过程定义结束的伪指令是（  A   ）

A.ENDP       B.ENDS        C.END        D.ENDM

12.BUF1 DB 3 DUP（0，2 DUP（1，2），3）

COUNT EQU  $-BUF1

符号COUNT等价的值是（   D  ）

A.6       B.8        C.16        D.18

13.保存各逻辑段的起始地址的寄存器是（  D ）

A.通用寄存器	   B.数据寄存器

C.指针寄存器	   D.段寄存器

14.DOS系统功能调用中，显示单个字符的系统调用号是(  B  )H。

A. 01H       B. 02H       C. 08H       D. 09H

15.异步串行通信的波特率=9600bps，波特率因子=16，则接收时钟和发送时钟频率（  B   ）。

A．600KHz   B．153.6KHz  C．38.4 KHz   D．43.2 KHz

16.并行接口芯片8255的（  B  ）引脚完成内部I/O端口（PA，PB，PC及控制口）选择。（信号后的#表示低电平有效，下同）

A．D1，D0         B．A1，A0

C．RD#，WR#       D．PA，PB

17. 下列不属于8251通信信号的是(   C   )。

A．DSR        B．CTS        C．IBF	    D．RTS

18.8086 CPU寻址I/O端口最多使用(  C   )条地址线。

A.8         B.10         C.16         D.20

19. 下列不属于8251异步通信错误标志的是（　　A　）。

A．CRC校验和错误	     B．帧错误

C．溢出错误             D．奇偶错误

20.计算机中地址的概念是内存储器各存储单元的编号，现有一个32KB的存储器，用十六进制对它的地址进行编码，则编号可从0000H到(   B   )H。

A. 32767     B. 7FFF     C. 8000     D. 8EEE

21、若一个数的BCD编码为00101001，则该数与(  C  )相等。

A.41H			B.121D			C.29D			D.29H

22、设CS=8225H， DS=8223H，SS=8230H，BP=3942H，指令NEG BYTE PTR［BP］操作数的物理地址是（ B  ）

A．85B92H	 B．85C42H	  C．BB65H	   D．856C2H

23、BUF  DW  10 DUP（3 DUP（2，10H），3，5）上述语句汇编后，为变量BUF分配的存储单元字节数是（ D  ）

A．80H		  B．100H     C．80     D．160

24、8086CPU从端口读入数据可使用(  A  )指令。

A.IN      B.OUT      C.MOV        D.XCHG

25、断电后存储的资料会丢失的存储器是(  A  )

A.RAM		B.ROM			C.CD-ROM		D.硬盘

26、8086标志寄存器中的IF＝1时，表示(  C  )

A.CPU可以响应非屏蔽中断	B.CPU可以响应内部中断

C.CPU可以响应可屏蔽中断	D.CPU禁止响应可屏蔽中断

27、目前流行的“U盘”是指哪种类型的存储器 (  D  )

A. SRAM		B. DRAM	 C.EPROM	 D.EEPROM

28、执行下面指令序列后，结果是（  A  ）。

MOV   AL，0A2H

CBW

A．AX＝0FFA2H	B．AX＝80A2H	C．AX＝00A2H	D．AX=0FA2H

29、为了使串操作指令地址按增量方式处理，应使用的指令是（ C ）

A．STD		 B．STI		C．CLD		  D．CLI

30、DATA  SEGMENT

ORG  100H

DA1   DW   32  DUP（？）

DA2   DW  1456H，789AH

DA3   DW  DA2

DATA  ENDS

……

MOV  BX，DA3

上述指令执行后，BX中的内容是（ C  ）

A．120H		B．132H		C．140H		D．132

31、实现将BX：AX中存放的32位数扩大四倍，正确的程序段是（ D  ）

A. SHL  AX，2            B．RCL  AX，2

ROL  BX，2               SHL   BX，2

C．MOV  CX，2            D. SHL   AX，l

LOP：SHL  AX，1                RCL   BX，l

ROL  BX，1               SHL   AX，1

LOOP   LOP               RCL   BX，1

32、若SP=3210H，执行指令 PUSH  AX后，SP寄存器的值是（ C  ）

A．3211H		B．3212H		C．320EH		D．320FH

33、命令“END   START”告诉汇编程序（  D ）

A．START段定义结束			       B．START过程定义结束

C．汇编从START开始，到此结束		D. 汇编结束，START为程序入口

34、若内存容量为64KB，则访问内存所需地址线(  A  )条

A.16			B.20			C.18			D.19

35、下列传送指令中有语法错误的是（ A  ）

A．MOV  CS，AX				B．MOV  DS，AX

C．MOV  SS，AX				D．MOV  ES，AX

36、下列寄存器组中，在段内寻址时可以提供偏移地址的是（  B ）

A．AX，BX，CX，DX			B．BX，BP，SI，DI

C．SP，IP，BP，DX			D．CS，DS，ES，SS

37、当一个程序使用DOS系统功能调用退出用户程序时，在编写INT 21H指令前，应选用的指令是（ C  ）。

A．MOV AH，0lH	     B．MOV AX，4CH

C．MOV AH，4CH      D．RET

38．8086CPU的最大寻址空间是(   C  )。

A．64KB      B．512KB       C．1MB	       D．16MB

39．8086CPU的堆栈栈顶由(   D   )来指示。

A．CS∶IP		B． CS∶SP		C． SS∶IP		D． SS∶SP

40．下列字符串能用于做符号名标识符的是(   A   )。

A．NEXT        B．MOV        C． LOOP       D．SEGMENT

41．堆栈的存取规则正确的是(  B    )。

A．FIFO先进先出					B．FILO先进后出

C．LILO后进后出					D．以上都不对

42．下列指令错误的是(   B   )。

A．INC  WORD  PTR ［SI］		B．PUSH  AL

C．POP  CX						D．JMP  BX

43． 条件转移指令JB产生程序转移的条件是（  A  ）

A．CF＝1      B．CF＝0

C．CF=l和ZF=1     D．CF=1和 SF＝0

44．数字“3”带偶校验的ASCII码为(   A   )。

A．33H			B．34H			C．B3H			D．B4H

45．当8086CPU进行I/O写操作时应满足的引脚关系为(    A  )。

A．M/IO#=0,WR#=0				B．M/IO#=0,WR#=1

C．M/IO#=1,WR#=0				D．M/IO#=1,WR#=1

46． 为了使执行串操作指令时，地址按减量方式处理，应使用的指令是（  A ）

A．STD        B．STI         C．CLD           D．CLI

47．下列不属于8251通信信号的是(   C   )。

A．DSR			B．CTS			C．IBF			D．RTS

48．完成同指令XCHG  AX，BX相同功能的指令或指令序列是（  D ）

A．MOV  AX，BX            B．MOV  BX，AX

C．PUSH  AX               D．MOV  CX，AX

POP   BX                  MOV  AX，BX

MOV  BX，CX

49．设AL＝－15，要使AL＝15应执行的指令是（ A   ）

A．NEG  AL		B．NOT  AL		C．INC  AL		D．DEC  AL

50．汇编语言源程序中，每个语句由四项组成，如语句要完成一定功能，那么该语句中不可省略的项是（  B  ）

A．名字项     B．操作项     C．操作数项     D．注释项

51．命令“ENDP”告诉汇编程序（  B  ）

A．宏定义结束          B．过程定义结束

C．段定义结束          D过程运行结束

52．在段定义时，如果定位类型用户未选择，就表示是隐含类型，其隐含类型是（ B  ）

A．PAGE       B．PARA       C． WORD       D． BYTE

53．MOV  SP，3210H

PUSH   AX

执行上述指令序列后，SP寄存器的值是（  C ）

A．3211H     B．3212H     C．320EH     D．320FH

54．下面指令执行后，改变AL寄存器内容的指令是（  D ）

A．TEST   AL，02H          B．OR   AL，AL

C．CMP    AL，BL           D．AND    AL，BL

55．编写分支程序在进行条件判断前，可用指令构成条件，其中不能形成条件的指令有（  D ）

A．CMP        B．SUB        C．AND        D．MOV

56．执行下面指令序列后，结果是（ C  ）。

MOV   AL，82H

CBW

A．AX＝0082H    B．AX＝8082H    C．AX＝0FF82H    D．AX=0F82H

二、填空题

1. 常将运算器和控制器两部分统称为（__  CPU  __）。

2. 在用DEBUG调试程序时，要查看当前数据段中从100H地址开始的内存数据的命令是：（   D 100    ）。

3. (2D7)16=（  1327  ）8 =(_  727 __)10。

4.变量Y1 DB 0,2 DUP(1,2),3,4汇编后生成的数据依次是：（ 0,1,2,1,2,3,4 _）。

5.当取指令时，8086会自动选择（  CS  ）值作为段基值，再加上（  IP  ）提供的偏移量形成物理地址。

6.若一个十进制数的BCD码为01101000，则该数是(  68  )。

7.8086实模式下堆栈操作以（ 双字节 ）为单位；数据进栈，栈顶向（  小  ）（大/小）地址方向浮动。

8. 有下列数据定义，则COUNT=（   14   ）。

VAL    DW 1，2，3，4，5，6，7

COUNT  EQU  $-VAL

9. 用8253定时/计数器通道0产生1毫秒方波，已知通道0 的CLK0连接时钟频率为2MHz，求0通道计数器的二进制计数初值N＝（  2000   ）。

10. 8255A的（   C口   ）可进行按位置位／复位的操作。

11. 伪指令DB以   字节   为单位分配存贮。

12. 8086CPU的    DT/R    信号，用来控制存储器读写方向。

13. 8086CPU是一个字长__16__位的微处理器，具有_   20___位的地址总线；结构上采用两级流水线，____EU _    ____负责指令的执行，并管理通用和标志寄存器；     BIU        负责与存储器、IO设备的数据传送。

14. 写一条指令使寄存器AL的高四位取反： XOR  AL，0F0H 。

15. 设CS=25FFH，DS=2140H，SS＝2510H，BP＝02D0H，SI＝0010H，DI＝0206H，则指令MOV AX,[BP+SI+2] 源操作数的逻辑地址为   2510：02E2H   。

16. 2142芯片为（lK×4位），需     10      根地址线进行片内寻址，若组成16KB的存储器需     32      片。

17． (16E)16=(____366_____)10=（     556       ）8。

18．8086CPU复位后从物理地址   FFFF0H     开始执行指令。

19．一片EPROM有16根地址线和4根数据线，它的容量是_ 32KB _字节，若要组成128KB的容量存储器需要  4   片。

20．DMA控制器8237A有_____4 ___通道。

21．8086微处理器由BIU和EU两部分构成，二者之间通过  指令队列   缓冲，这两部分组成   二级流水线    电路结构。

22．8259A的结束方式有   自动EOI   、   普通EOI   、   特殊EOI   ；单片最多可管理     8      个中断源； 8259A初始化的预置命令ICW2是用于设置 中断类型号（高5位） 。

三、完善程序（段）

- 下面的程序完成在VAL开始的若干单字节有符号数的累加，结果存入字类型变量SUM中。请完善程序。

DAT   SEGMENT

VAL  DB  23H，-3AH，…，6CH

CNT  EQU  $-VAL

SUM  DW  0

DAT    ENDS

MYCD   SEGMENT

ASSUME CS：MYCD，DS：DAT

START：PUSH   DS

①

PUSH  AX

MOV  AX，DAT

MOV  DS，AX

LEA  SI，VAL

MOV  CX，CNT

XOR   DX，DX

NEXT： MOV  AL，[SI]

②

ADD  DX，AX

INC   SI

③

MOV   SUM，DX

RET

MYCD  ENDS

END    START

答案：① SUB AX,AX      ;或其它等功能指令

② CBW

③ Loop   NEXT

2.下面的程序从键盘输入一字符，若为数字则显示“It is a numeral.”,否则显示“Mistake,it is not a numeral.”然后返回操作系统。

DAT   SEGMENT

ISNUM  DB  “It is a numeral.$”

NONUM  DB  “Mistake,it is not a numeral.$”

DAT    ENDS

MYCD   SEGMENT

ASSUME CS：MYCD，DS：DAT

FFD   PROC  FAR

START：MOV  AX，DAT

MOV  DS，AX

MOV  AH，1

INT   21H

CMP  AL，‘0’

④

CMP  AL，‘9’

⑤

⑥

MOV  AH，9

INT   21H

DONE： MOV  AH，4CH

INT   21H

GO：         ⑦

MOV  AH，9

INT   21H

JMP   DONE

FFD    ENDP

MYCD   ENDS

END    START

答案：④ JB     GO

⑤ JA     GO

⑥ LEA  DX, ISNUM

⑦ LEA  DX, NONUM

3.如下代码比较两有符号数X和Y，若X≥Y 则MAX←'Y',否则MAX←'N',并将MAX内容在屏幕上输出,再返回操作系统。（设P和Q是已定义的带符号数）.

DSG   SEGMENT

X     DB  P

Y     DB  Q

MAX   DB  ?

DSG   ENDS

CSG   SEGMENT

1     CS：CSG，DS：DSG

HEAR： MOV  AX，     2

MOV  DS，AX

MOV  AL，X

3

JGE           4

MOV  MAX，‘N’

ST： MOV  DL，     5

MOV  AH，      6

INT  21H

MOV  AX，4C00H

INT  21H

LG：MOV  MAX，‘Y’

JMP   ST

CSG  ENDS

END       7

答案：

1  ASSUME

2  DSG

3  CMP AL,Y

4  LG

5  MAX

6  2

7  HEAR

四、程序设计与接口应用

1. 编写程序，完成将YB中10个字节的压缩型BCD码拆成非压缩型BCD码，顺序存放在FB中。

DAT   SEGMENT

YB  DB  21H,73H,90H,48H,……

FB  DB  20 DUP(?)

DAT    ENDS

答案：

MYCD1  SEGMENT

ASSUME CS：MYCD1，DS：DAT

FFD1  PROC  FAR

START1：MOV  AX，DAT

MOV  DS，AX

LEA SI,YB

LEA DI,FB

MOV DX,10

G1: MOV AL,[SI]

MOV AH,AL

MOV CL,4

SHR AL,CL

MOV [DI],AL

AND AH,0FH

MOV [DI+1],AH

ADD DI,2

INC SI

DEC DX

JNZ   G1

MOV  AH，4CH

INT   21H

FFD1   ENDP

MYCD1  ENDS

END    START1

2．同上题，另编写一程序，完成将字节变量FB中的非压缩型BCD顺序输出到屏幕上。

答案：

MYCD2  SEGMENT

ASSUME CS：MYCD2，DS：DAT

FFD2  PROC  FAR

START2：MOV  AX，DAT

MOV  DS，AX

LEA  SI,FB

MOV CX,20

G2: MOV DL,[SI]

ADD DL,30H

MOV AH,2

INT  21H

INC SI

LOOP  G2

MOV  AH，4CH

INT   21H

FFD2  ENDP

MYCD2  ENDS

END    START2

3. 如下图，是打印机时序和接口电路。如(a)图所示，数据送到打印机的数据线DATA上，当打印机不忙时（BUSY=0）时，用STB#=0把数据输入打印机中。请完成：①用地址A0-A7译码，使8255的A、B、C和控制口地址分别为90H、91H、92H、93H。请把图中的74LS138译码器接入（需要时可添加所需的门电路）；②若8255的A口以方式0做为数据端口，主机通过C口查询的方式向打印机输出字符，请把图(b)中已标出的需要连接的信号连接成完整的接口电路（需要时可添加所需的信号线）；③写一程序，初始化8255，并把STRING开始的字符串输出到打印机。（4+4+15=23）

DAT   SEGMENT

STRING  DB  ‘THEI IS A … ’

LEN    EQU  $-STRING

DAT    ENDS

(a)

(b)

data

答案：

① 74LS138与CPU连线：A=A2，B=A3，C=A5，G1=A7&A4, G2B=A6

74LS138与8255连线：CS=Y0

CPU与8255连线：A1=A1,A0=A0

② 8255与打印机连线：PC7=STB,PC2=BUSY

③ 字符串输出程序：

MOV AL,10000011B

MOV DX,93H

OUT DX,AL

MOV AL,00001111B

OUT DX,AL

LEA SI, STRING

MOV CX,LEN

WAIT:   MOV DX,92H

IN AL,DX

TEST AL,00000100B

JNZ   WAIT

MOV AL,[SI]

MOV DX,90H

OUT DX,AL

MOV AL,00001110B

MOV DX,93H

OUT DX,AL

NOP

MOV AL,00001111B

OUT DX,AL

INC SI

LOOP  WAIT

五、接口应用

1. 如下图为LED接口电路，74LS373与LED之间是同相放大驱动电路。请完成：①如(b)图所示，LED的各笔划与D0-D7数据线连接，在表格中写出显示码；②若用地址A0-A7译码，使端口地址为78H，请把图中的74LS138译码器接入；③写一程序，程序运行时LED按如下方式不断循环显示1→2→3:

（注：每字显示时间500ms（毫秒）。设有现成的延时100ms的子程序D100MS可供调用，调用D100MS不会影响任何寄存器。）（4+6+12=22分）

答案：

①

| LED显示 | (二进制)显示码 | LED显示 | (二进制)显示码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06H | 8 | 7FH |
| 3 | 4FH | E | 79 |

②连线：

G1=A3&A4&A5&A6

G2B=A7

A=A0

B=A1

C=A2

或门输入端2=Y0

③

CHAR123  DB  06H，5BH，4FH

OFF   DB  00H

……

X0：MOV AL，OFF     ；关显示

OUT  78H，AL

MOV  CX，5       ；延迟

X1：CALL D100MS

LOOP  X1

LEA  SI，CHAR123

MOV BL，3

X3：MOV AL，[SI]

OUT  78H，AL    ；显示

MOV  CX，5      ；延迟

X2：CALL D100MS

LOOP  X2

INC  SI

DEC  BL

JNZ  X3

JMP  X0

2．使用1片8259管理中断。设8259端口地址为32H、33H。请编写8259的初始化程序，使8259用边缘触发中断，中断类型号88~8FH，非自动结束方式。（提供如下ICW1和ICW4参考）

答案：

MOV  AL, 13H

OUT  32H, AL

MOV  AL, 88H

OUT  33H, AL

MOV  AL, 01H

OUT  33H, AL

3．如图的实验电路，M为直流电动机，DAC是数模模块。当向DAC输出的数值在00~7EH之间时，电机顺时针转，00H时速度最快，7EH时最慢；输出的数值在81H~FFH之间时，电机逆时针转，81H时速度最慢，FFH时最快。输出的数值为7FH和80H时电机不动。编写一程序，当K=1时，电机顺时针快速旋转；K=0时，逆时针慢速旋转。（设8255的A、B、C和控制端口地址为20H、21H、22H、23H）

8255

答案：

MOV  AL，10001011B

OUT  23H，AL

MOV  AL，80H

OUT  20H，AL     ;停转

MOV  BL，0       ;B=1表示正转，B=2逆转

AG： IN  AL，22H

TEST  AL，01H

JZ   DO1

CMP  BL，1           ；正转？

JE    CONT1

MOV  AL，80H       ;停转

OUT  20H，AL

MOV  CX，0FFFFH   ；延迟

DLY1：NOP

LOOP   DLY1

MOV  BL，1         ；设置正转标志

CONT1:MOV  AL，10H      ; 正快转值输出

OUT  20H，AL

JMP   AG

DO1：CMP  BL，2           ；逆转？

JE    CONT2

MOV  AL，80H       ;停转

OUT  20H，AL

MOV  CX，0FFFFH   ；延迟

DLY2：NOP

LOOP   DLY2

MOV  BL，2      ；设置逆转标志

CONT2:MOV  AL，90H   ; 逆慢转值输出

OUT  20H，AL

JMP   AG

六、分析题

1．已知AX＝1234H，BX＝5678H，SP=2268H当下面的程序段执行完下列程序后，

AX=   1234H    BX=   5678H     SP=    2268H

XCHG   AX，BX

PUSH    AX

PUSH    BX

POP     AX

POP     BX

2、运行程序写出结果：AH=  03  ； AL=  05  ； CL=  04   。

MOV   AL，35H

MOV   AH,0

MOV   CL,4

SHL   AX,CL

SHR   AL，CL

3．DATA  SEGMENT

VAL  DB  23，-2，39，63，104，-85，16，71，08H，90

DATA   ENDS

…

LEA  SI，VAL

MOV  CX，9

MOV  AL，［SI］

LOP1：INC  SI

CMP  AL，［SI］

JL   LOP2

MOV  AL，［SI］

LOP2：LOOP   LOP1

HLT

上述程序段运行后，AL=  -85  ，程序功能是：   在数串中找最小数   。

七、根据要求写出对应的指令（段）

1、设BX=200H，以BX和SI作基址寻址把6200H单元的一字节数送入CL。

答案：

MOV SI,6000H

MOV CL,[BX+SI]

2、VALUE是已经定义了的符号常量，以BX和VALUE作相对基址寻址把存储单元的一个字与AX的内容相加,结果送回原单元。

答案： ADD [BX+VALUE],AX

3、已知字节变量NUM，比较NUM与-10，若NUM-10转X1。

答案：

CMP BYTE PTR NUM,-10

JG     X1

4、测试字节变量Y的D7和D0位，若两位同时为零转ZERO。

答案：

TEST  BYTE PTR Y,10000001B

JZ     ZERO

5、把AH的高4位与低4位互换。

答案：

MOV CL,4

ROR AH,CL

八、解释名词

1．ZF

答案：0标志，反映运算结果是否为0

2．INTR

答案：可屏蔽中断请求信号，用于外设请求中断

3．全双工

答案：通信中具有独立发送与接收功能的工作方式，既具有同时（完全的）双向通信能力的工作方式

4．SEGMENT

答案：段定义伪指令，用于定义一个逻辑段

5．串行通信

答案：在一条通信线路上，数据信息一位位依次传送的通信方式

温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律不给分。