《通信原理》考试大纲

- 单项选择题

1.数字通信中，在对语音信号进行量化时通常采用（     ）：

(a) 均匀量化     (b) 非均匀量化

(c) 两者均可     (d) 两者均不可

答案：B

2.A律13折线通常采用量化级数为（     ）：

(A) 256         (B)128        (C)64        (D)512

答案：A

3.散弹噪声、热噪声和宇宙噪声都属于（    ）：

A、电路噪声    B、自然噪声     C、起伏噪声    D、窄带噪声

答案：C

4.无码间串扰的基带系统传输单极性信号时，误码率与信噪功率比ρ的关系为（     ）：

A、    B、    C、    D、

答案：D

5.选用（      ）传输形式，系统的频带利用率最高

A、理想低通    B、余弦滚降    C、直线滚将    D、升余弦

答案：A

6.若模拟信号频谱为0—5KHZ，则不产生折叠噪声的理想最低抽样频率为（     ） KHZ。

A、6       B、8       C、10     D、4

答案：C

7.DPCM的提出主要基于（      ）的考虑。

A、电路实现简易            B、减小传码率，压缩频带

C、改善信噪比              D、扩大信号的动态范围

答案：B

8.在数字调制传输中，若采用以下几种不同的调制方式，其误码率依次为（      ）。

A、P2FSK<P2PSK< P2ASK        B、P2PSK < P2ASK < P2FSK

C、P2PSK < P2FSK < P2ASK       D、P2ASK < P2FSK < P2PSK

答案：C

9.CCITT规定，数字通信中语音信号的抽样频率是（     ）：

(A)  8kHz        (B)  16kHz

(C)  4kHz        (D)  12kHz

答案：A

10.根据抽样定理，如果要对频带限制在fm以下的连续信号进行抽样，则抽样频率fs必须满足（     ）：

(A) fs≥2fm        (B) fs≥3fm

(C) fs≤2fm        (D) fs≤3fm

答案：A

11、ITU的G.703建议中规定PCM四次群的接口码型是（     ）

A．CMI码   　B．AMI码   　C．RZ码      D．NRZ码

答案：A

12、恒参信道的相频畸变，对模拟话音通信质量影响（     ）

A．很大     B．不存在    C．显著      D．不显著

答案：D

13、在相同传码率条件下，频带利用率最低的是（     ）

A．2PSK   B．2ASK   C．2FSK      D．2DPSK

答案：C

14、不属于HDB3码波形特点的是（     ）

A．三电平          B．连0个数大于4

C．无直流成分      D．连0个数不大于3

答案：B

15、采用时域均衡的目的是（     ）

A．降低码间串扰    B．提高信道利用率

C．降低带宽        D．增大码间串扰

答案：A

16.在PCM 30/32 路基群帧结构中，TS0用来传输（     ）

A．信令             B．话音信息

C．帧同步信息       D．无信息

答案：C

17．宇宙噪声、散弹噪声和热噪声都是属于（     ）

A．单频噪声         B．脉冲干扰

C．工业噪声         D．起伏噪声

答案：D

18．消息出现的概率越小，则消息中包含的信息量（     ）

A．越大        B．越小       C．不变         D．越不定

答案：A

19．A律13折线压缩特性内，最小量化级为（     ）

A．1/16       B．1/32     C．1/1024      D．1/2048

答案：D

20．CCITT建议欧洲系列一、二、三次群的接口码型是（     ）

- CMI       B．HDB3      C．AMI        D．NRZ

答案：B

21、根据奈奎斯特第一准则，传输速率为8.448 Mbit/s 的数字信号，在理想情况下要求最小传输信道的带宽为（     ）

(A)8.448 MHz    (B) 4.224MHz

(C)2.816 MHz    (D) 16.896MHz

答案：B

22、在实际传输系统中，如果采用的是滚降系数α＝100％的滚降特性，则系统的传输效率是（     ）

(A) 2 bit / (s·Hz)             (B) 1.5 bit / (s·Hz)

(C) 1 bit / (s·Hz)             (D) 3  bit / (s·Hz)

答案：C

23、实验中，我们可以通过眼图观察（     ）

(A) 量化信噪比的大小        (B) 码间干扰的情况

(C) 时钟同步情况            (D) 以上三者皆可

答案：B

24、设在125毫秒内传输了1024个二进制码元，若在5秒内有3个码元发生了误码，则误码率为（     ）

(A) 0.29%        (B) 60 %     (C) 0.0073％    (D)0.037%

答案：C

25、由4级移位寄存器产生的m序列，其周期为（     ）

(A) 13            (B) 14       (C) 15         (D)16

答案：C

26、以下差错控制方式中，哪一种不属于检错重发（     ）：

(A) 停发等候重发      (B) 返回重发

(C) 选择重发          (D) 前向纠错

答案：D

27．在远程多次转发传输时，下面（    ）的陈述是科学的。

A．模拟传输系统的累积噪声可控制到极小

B．数字传输系统的累积噪声可控制到极小

C．数字传输系统无累积噪声

D．模拟传输系统无累积噪声

答案：B

28．A律13折线中，第1段折线的斜率是（  ）

A．2         B．4        C．8         D．16

答案：D

29．近年来，高速光纤数字传输系统中应用（  ）

A．CMI码       B．AMI码

C．1B2B码      D．5B6B码

答案：D

30．在量过程中，最小量化间隔△越小，量化误差就越（  ）

A．小           B．大

C．恒定         D．不定

答案：A

31．不属于HDB3码波形特点的是（  ）

A．三电平          B．连0个数大于4

C．无直流成分      D．连0个数不大于3

答案：B

32．在PCM 30/32 路的制式中，一个帧同期是（  ）

A．30μs       B．32μs      C．125μs       D．8000μs

答案：C

33．下列通信方式中，不属有线通信的是（  ）

A．电缆通信    B．光缆通信   C．波导通信    D．散射通信

答案：D

34．我国的PCM 30/32 路基群的压缩律是采用（  ）

A．11折线μ律           B．15折线μ线律

C．13折线A律           D．15折线A律

答案：C

35．数字通信的优点是（  ）

A．数字信号不可再生    B．抗干扰性能好

C．占用的频带宽        D．不易加密

答案：B

36．不属于按干扰性质分类的噪声是（  ）

A．工业噪声            B．脉冲噪声

C．单频噪声            D．起伏噪声

答案：

37．相干检测时，在相同误码率条件下，信噪比r的要求是：2PSK比2FSK小（   ）

A．3 dB     B．5 dB    C．10 dB      D．30 dB

答案：A

38．“国际电联”的英文缩写是（   ）

A．ISO   B．CCITT   C．ITU      D．IEEE

答案：C

39．模拟信号数字传输中，将模拟信号转换数字信号的过程中不经历（   ）

A．压缩     B．抽样     C．量化       D．编码

答案：A

40．在30/32路PCM中，一帧中含有的时隙个数是（   ）

A．16                B．32

C．48                D．64

答案：B

41．码元速率的单位是（   ）

A．bit/s           B．Hz         C．B          D．dB

答案：C

二、多项选择题

1.PCM30/32路帧结构中，子帧F13的TS16时隙放的不是（     ）两路的信令码。

A．CH3和CH18                         B.CH13和CH28

C．CH14和CH29		D.CH2和CH17

答案：ACD

2.某二元码序列传信率为2400b/s,若改用八元码序列传送消息，则码元传输速率不是（     ）。

A．1200B          B.800B

C.600B            D.300B

答案:  ACD

3.二次群码速率为8448kb/s，每帧字长为848比特，则二次群帧频不是（     ）。

A．9962.3帧/秒   B. 8000帧/秒

C. 1250帧/秒     D. 8448帧/秒

答案:  ABD

4.DPCM的提出主要不是基于考虑（     ）。

A.电路实现简易             B.减小速码率，压缩频带

C.改善信噪比               D.扩大信号的动态范围

答案:  ACD

5.数字复接的方法有同步复接和异步复接两种，目前大多数PDH都采用异步复接，这种复接方法在复接前首先要做的工作不是(    )

A.要调准低次群的标称数码率   B.先将码元变成归零码

C.进行码速变换                  D.进行码速调整

答案:  ABC

6.异步复接二次群的帧同步码没有(    )

A.7bit        B.8bit

C.10bit        D.12bit

答案:  ABD

7.不是PCM一次群的接口码型的为(    )

A.RZ码          B.HDB3码

C.CMI码          D.以上都不是

答案:  ACD

8.STM－16的帧周期不是(    )

A.100.38μs       B.125μs

C.250μs         D.16×125μs

答案:  ACD

9．衡量数字信道的主要质量指标是(    )

A.数码率          B.误码率

C.信道编码      D.信源编码

答案:  AB

10、不是模拟信号的特点为（     ）

(A) 幅度为连续             (B) 时间域上有离散值

(C) 幅度连续，时间间断     (D) 幅度离散

答案:  BCD

11、不是数字基带信号为（     ）

(A) 基础信号               (B)完成了模数变换后的信号

(C) 频带搬以后的信号       (D)仅为和值的信号

答案:  ACD

12、量化不是（     ）

(A) 对样值进行定量           (B) 在时间域上进行离散化

(C) 将信号样值幅度变换为有限个离散值

(D)将样值幅度分层为无限个值

答案:  ABD

13、数字通信的特点（     ）

(A) 抗干扰能力强，无噪声积累   (B)便于集成、微型化

(C) 便于构成 IDN 和ISDN      (D)占用信道频带宽

答案:  ABCD

14．码元干扰是由于（     ）

(A)传输信道不理想

(B)脉冲信号通过低通产生不可避免的拖尾

(C)码元传输响应的失真       (D) 信道话路太多

答案:  ABC

15、帧同步码插入方式有

（a）分散插入  (b)集中插入  (c)直线插入  (d)曲线插入

答案:  AB

16、 国际上有两大系列准同步数字体系，它们是

（a）PCM12路系列    (b) PCM36路系列

(c) PCM24路系列    (d) PCM30/32路系列

答案:  CD

17、SDH网的基本网络单元有

(a)终端复用器（TM）  (b)分插复用器（ADM）

(c)再生中继器（REG） (d)数字交叉连接设备（SDXC）

答案:  ABCD

18、量化分为

(a)均匀量化   (b)无限量化   (c)非均匀量化  (d)有限量化

答案:  AB

19．PCM中一般采用二进制编码，目前国际上PCM设备不采用（   ）。

A．4位编码            B．8位编码

C．16位编码           D．32位编码

答案:  ACD

20．PSK信号不是利用基带数字信号控制载波的（    ）。

A．幅度                B．周期

C．频率                D．相位

答案:  ABC

21．我国的PCM 30/32 路基群的压缩律不采用（    ）。

A．11折线μ律           B．15折线μ线律

C．13折线A律           D．15折线A律

答案:  ABD

22．频分复用时，若从节约频带的角度考虑，最好不选择（    ）调制方式。

A．DSB           B．VSB

C．SSB           D．AM

答案:  ABD

23．在抗加性高斯白噪声方面，性能最好的调制制度不是（    ）。

A．2FSK           B．2ASK

C．2DPSK          D．2PSK

答案:  ABC

24. 在数字通信系统中，需要接收端产生与“字”或“句”起止时刻相一致的定时脉冲序列，这个定时脉冲序列通常不被称为（    ）

A、载波同步      B、网同步     C、位同步      D、群同步

答案:  ABC

25. 理想白噪声的单边功率谱密度不可以表示为（    ）

A、      B、门函数       C、冲击函数     D、常数

答案:  ABC

26. 根据纠错码各码组码元与信息元之间的函数关系来分，纠错码组不可以分为（    ）

A、线性和非线性码     B、分组和卷积码

C、系统和非系统码     D、二进制和多进制码

答案:  BCD

27. 假设分组码的最小码距为5则它能检测误码的位数不可能是（    ）

A、2        B、3        C、4         D、5

答案:  AB

三．填空

1、调制信道分为         信道和         信道。

答案：恒参、随参

- 热噪声、散弹噪声及宇宙噪声属于         噪声。

答案：起伏

- 常用的复用方式包括         复用、         复用、         复用。

答案： 时分、频分、码分

- 采用时域均衡的目的是                  。

答案：降低码间串扰

- A律PCM基群的信息速率为降低码间串扰可同时传输         路数字电话。

答案：30

- AM系统在采用                  情况下会出现门效应。

答案：包络检波

- 高斯白噪声是指噪声的概率密度服从__     分布，功率谱密度服从__      分布。

答案： 正态、  均匀

- 在千兆以太网中数字信号基带传输采用        编码，快速以太网中采用__     编码，而传统以太网中采用__     __编码。

答案：8B10B、4B5B、  曼彻斯特

- 从信息传输角度来看，数字通信系统的主要质量指标是__     __和__     __。

答案：传输速率、误码率

- 一个均值为零的平稳高斯窄带噪声，它的包络一维分布服从________ ，相位一维分布服从___________。

答案：1  瑞利分布  、均匀分布

- 在2ASK、2FSK、2PSK通信系统中，可靠性最好的是________，有效性最好的是________。

答案：2PSK、 2FSK

- 非均匀量化器由__     __和__     __组成。

答案： 压缩器  、  均匀量化器

- 将数字信号直接送到信道传输的方式称为__     __传输。数字基带系统的无码间串扰的最高频带利用率为_______B/HZ。

答案：基带、2

- 在信噪比相等时，16QAM与16PSK误码率较小的是____________,原因是________________________________________________。

答案：16QAM、矢量点的间隔大；

- 用眼图法观察码间干扰，当无码间干扰时，眼图张开的______。

答案：角度最大；

- 在中继传输信道中要加均衡器，用于校正所产生的____________失真。

答案：时域

- PCM30/32制式中每一帧包含有_____个路时隙，码元时隙为_______。

答案：32 、488ns

18、一个四进制数字通信系统，传码率为1kb/s，连续工作1小时后，接收端收到的错码为10个，其信息速率为____2Kb/s____，误码率为____2.7718*10^-6____。

一个均值为零，方差为的窄带平稳高斯随机过程，它的同相分量和正交分量是__平稳____随机过程，且其均值为_____0_____，方差为_________。

19、目前最常用的多路复用方法为 ___频分_____ 复用和 ____时分___ 复用。

20、数字通信系统的有效性的主要性能指标是_信息传输速率_或____符号传输速率_____;可靠性主要性能指标是___误码率_____或___信号抖动_____;

21、模拟信号转变为数字信号需要经过以下三个过程：___抽样______ 、_____量化_____ 和 ____编码______  。

22、相对于模拟信号来说，数字信号的特点是在____幅度_______上是离散的。

- 简答题

1、什么是门限效应？AM信号采用包络检波法解调时为什么会产生门限效应？

答案: 所谓门限效应，来就是当包络检波器的源输入信噪比降低到一个特定的数值后，检波器的输出信噪比出现急剧恶化的一种现象。开始出现门限效应的输入信噪比称为门限值。这种门限效应是由包络检波器的非线性解调作用引起的。

在小信噪比情况下，调制信号无法与噪声分开，而且有用信号淹没在噪声之中，此时检波器输出信噪比不是按比例地随着输入信噪比下降，而是急剧恶化，也就是出现了门限效应

- DSB和SSB调制系统的抗噪声性能是否相同？为什么？

答案: 在相同的输入信号功率,相同噪声功率谱密度,相同调制信号宽度情况下,二者是相同的.只是DSB输出带宽是VSB的两倍.而SSB与VSB相同

五.判断题1、PCM30/32帧结构中，子帧F13的TS16时隙放的是CH14、CH29两路的信令码。（ ×   ）

2、DPCM的提出主要基于减小传码率，压缩频带的考虑。（ √   ）

3、窄带噪声的同相分量nc(t)和正交分量ns(t)它们都具有低通的性质。（  √  ）

4、HDB3码波形特点的是连0个数可以大于4。（ ×    ）

5、A律13折线通常采用量化级数为255。（ ×    ）

6、每帧第一时隙为帧同步信号。                             （ ×   ）

7、PCM30/32制式中，信令单占一信道。                      （  √  ）

8、脉幅调制信号PAM是数字信号。                          （  ×  ）

9、我国统一采用的是μ压缩律。                             （  ×  ）

10、非均匀量化中的非过载噪声大于均匀量化中的非过载噪声。  （  ×  ）

11、非均匀量化的特点是：信号幅度小时，量化间隔也小。       （  √  ）

12、通过数字话音插空技术可得到2.5倍的插空增益。            （ ×   ）

13、DPCM系统传送的是差值量化编码。                       （  √  ）

14、时分制通信是各路信号在信道上占有不同时间间隔进行通信。 （  √  ）

15、信道编码的功能是把模拟信号变为数字信号。               （  ×  ）

六、画图题

1、已知信息代码为1010000011000011，试写出相应的AMI码及HDB3码，并分别画出它们的波形图。

- 设发送数字信息代码为01011000110100，试按A方式的要求，分别画出相应的4PSK及4DPSK信号的所有可能波形。

（温馨提示：照抄答案，没有加入自己的答案，一律不给分。）